| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/dev877/PdResume.doc

## RoDev877 – Résumé Hexo a avoir sous la main

| Alimentation 4-5.5V = Poussoir reset Ordre 0R ( xxR RA0/AN0 Ordre 1R ( xxR RA1/AN1 Ordre 2R ( xxR RA2/AN2 Ordre 3R ( xxR RA3/AN3 Ordre 4R ( xxR RA5/AN4 Ordre R affiche les 5 valeurs RA4/poussoir actif à 0 Quartz 32kHz sur RC0/1 I2C sur RC3/RC4 (ajouter pull-up 1K) Sortie convertisseur D/A Sélection4/8 bits Commutateurs sur RE2..0 |  | Prise PicKit2 (inversée) Cavalier liant l'alimentation 5V des connecteurs de programmation. Prise ancien programmateur Mot2 Pwm2 sur bits 2-3 Ordre nnX Mot1 Pwm1 sur bits 0-1 Ordre nnY Servo7 sur RB7 Ordre 7J nnK Servo6 sur RB6 Ordre 6J nnK Servo5 sur RB5 Ordre 5J nnK Servo4 sur RB4 Ordre 4J nnK RS232 2400 b/s Enlever le cavalier pour couper le HP Pin au Gnd pour l'oscilloscope |
| --- | --- | --- |

| G ≡ 0G | Bip | nG | n=0 à 6 Autres bips |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Affiche la révision du programme | nnH | idem |
| I | Affiche l'adresse de la variable sélectionnée | nnI | Sélectionne la variable nn |
| J | Test des 4 servos (aller-retour) | nnJ | n=4 à 7 Sélectionne un servo (n= 0 à 3 idem) |
| K | Lit la valeur du servo sélectionné | nnK | Assigne la position du servo |
| L | Lance le chargement d'un programme | nnL | idem |
| M | Lit le mode | nnM | Assigne le mode (voir plus haut) |
| N | Rend l'adresse I2C mémorisée | nnN | Assigne une adresse I2C (paire) |
| O | Lit le contenu de la variable sélectionnée par l'ordre I | nnO | Ecrit la variable (dangereux sauf pour les ports 5 à 8 et 85 à 88) |
| P | Lit le périphérique I2C | nnP | Ecrit dans le périphérique I2C |
| Q | Lit l'adresse assignée | nnQ | Assigne une adresse en mémoire programme flash |
| R | Affiche les 5 canaux AD dans l'ordre | nR | n=0 à 4 affiche le canal n |
| S ≡ 10S | Affiche la mémoire de 16'10 à 16'1F | nnS | Affiche la mémoire de nn à nn+0F |
| T | Affiche le timer 20ms (diminue toutes les 20ms) | nnT | Assigne une valeur au timer 20ms |
| U | (test mode 16 bits) | nnU |  |
| V | Jump 16'10 IOF | nnV | idem |
| W | Lit le contenu de la position mémoire flash pointée | nnW | Ecrit le contenu de la position mémoire flash pointée (16'10 à FF) |
| X | Affiche la valeur de Pwm2 (M23) | nnX | Assigne la valeur de Pwm2 (M23) |
| Y | Affiche la valeur de Pwm1 (M01) | nnY | Assigne la valeur de Pwm1 (M01) |
| Z ≡ 0Z |  | 0Z 1Z 2Z | Echo des caractères tapés au clavier Echo valeurs AN0 AN1 sur PWM 1 2 Echo AN0 – 3 dur Servos 4 - 7 |

| dev877/PdRout.doc | Appel des routines, variables et tâches du moniteur Fichier de définitions: dev877/_Base.asi Variables libre 16'20-16'2F |  |
| --- | --- | --- |

jdn 061028