| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/dev877/PdSerie.doc

## RoDev877 – Liaison série

La carte RoDev877 est reliée au PC par un câble 232 à 3 fils. Si le PC n'a pas de 232, un adaptateur USB-série doit être installé. Cela ne pose en général pas de problème.

La prise sur la carte a 4 broche. La pin2 n'est pas utilisée et peut servir de détrompeur. Côté PC, une prise DB8 femelle est utilisée (les numéros de broches sont marqués).

| Signal | Broche Dev877 | Broche DB9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnd | 1 | 5 |  |
| RxD | 3 | 3 |  |
| TxD | 4 | 2 |  |

La photo montre un adaptateur avec les deux prises soudées dos à dos. Des conseils sont donnés dans le document PdSoudures.doc. Cette adaptateur est associée avec un câble rallonge mâle-femelle 4 fils qui peut avoir d'autres applications. Le plus souvent, le câble rallonge est fait selon la position du PC et de l'emplacement confortable de la carte. Plusieurs mètres de longueur de câble sont possibles.

| Les fils sont soudés | Du Balsa 2mm est découpé | On insère et on colle | Une 2e plaquette en balsa peut être collée par dessus |
| --- | --- | --- | --- |
| DB9-4 pins | Câble rallonge |

Pour le test, un programme terminal est chargé dans le PC, par exemple Tera Term ou Hyperterminal. Il doit être configuré en 2400 bits/s, 8 bits, sans parité, 1 stop bits, pas de protocole. Selon préférence personelle, echo des caractères ou non.

A la mise sous tension du RoDev877 avec le programme Pk08, un + est affiché.

Voir PdHexo pour le dialogue avec le terminal et PdSmilNG pour le téléchargement de programmes.