| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/dev877/TestInter.doc

Test de programmes avec interruptions

| Le moniteur Pk08 a une possibilité de télécharger des programmes entre l'adresse 4 et 16'FF. Les programmes téléchargés commencent en 16'10. La position 4 est l'adresse de début d'interruption. La modifier empêche tout fonctionnement du moniteur, Le programme Pd08 permet toutefois de charger un programme avec interruptions, et de revenir par la suite au moniteur. |  |
| --- | --- |

| Un programme avec interruptions commence par | Pour être chargé et testé avec le RoDev877, il faut écrire |
| --- | --- |
| .Loc 0 Jump Main .Loc 4 Jump Inter Main: xxxxx Inter: xxxxx | ; .Loc 0 ; Jump Main .Loc 4 Jump Inter .Loc 16'10 Main: xxxxx Inter: xxxxx |

On voit que la modification est mineure. Le programme testé pourra être chargé sur un autre PIC avec un programmateur après avoir seulement déplacé des ;

Les adresses 5 à 16'F ne sont pas modifiées, donc on peut utiliser les routines du moniteur.

Lors d'un reset, le programme part en zéro, saute en 16'1C0 environ, après la routine d'interruption du moniteur (qui n'est plus en service) et teste l'adresse 4. Si c'est un saut ailleurs que dans le moniteur, c'est que l'utilisateur a modifié cette position 4, il  joue avec les interruptions et le programme saute en 16'10 pour exécuter son programme.

Si maintenant au reset on pèse sur RA4, le programme recharge les positions 4 à 16'F (il en a une copies quelque part) et c'est reparti avec le moniteur Hexo et le chargeur.

Attention, les programmes qui modifient la position 4 doivent initialiser les ports et les interruptions (programmes Pgxxx,asm).

jdn 060904