| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

dev877/ResuCompa.doc

# Résumé comparé pour téléchargement  Wd02 et Pk08  060925

| DidelBot | Both | RoDev877/877A |
| --- | --- | --- |
| ION après chargement des programmes. Test de programmes utilisant les ressources de base (buzz, moteurs, distances. Pas de possibilité de tester les interruptions Mettre IOF ou désactiver via Mode: selon les actions. Pour ré-exécuter le programme chargé. il faut presser le bouton quand on met la pile | SndSer = 16'5 SndCR = 16'6 SndHex = 16'7 RecSer = 16'8 RecHex = 16'9 ClignoIni = 16'A Delai100us = 16'B Delai20ms = 16'C FlashRd = 16'D Joue = 16'E | Chargement possible des 16'04 à 16'FF (adresse multiple de 4). Execution toujours en 16'10 IOFF, Mode=0 et PcLatH=0 après chargement. Call 16'0F pour mettre en service. Possibilité de tester les interruptions. Ra4-Rz pour reconstituer le début du moniteur. |
| Bouge = 16'F |  | DoInt = 16'F |
|  | Variables libre 16'20-16'2F | plus 16'70-7F et banques 1,2,3 |
| bHexoOn = 0 bMotOn = 1 bDisOn = 2 bEclOn = 3 | Timer20ms = 16'40 Timer1s = 16'41 DataSnd = 16'42 DataRec = 16'43 HexSnd = 16'44 HexRec = 16'45 Mode = 16'46 | bAnaOn = 0 bServoOn = 1 bPwmOn = 2 bHexoOn = 3 bCheniOn = 5 |
| Mot Dis EclOn Flag=16'73 bAvance = 4 | Timers activés si ION Buzz idem Hexo activé au Rz | Ana Pwm Servo Cheni |
| Beeper sur PortC bHP = 4 |  | Beeper sur PortC bHP = 2 |
| VitD = 16'50 VitG = 16'51 AsdisLow = 16'52 AsdisHi = 16'53 Distlow = 16'54 Disthi = 16'55 Angle = 16'56 bank 1 LogObsCentre = 16'A0 16'20 LogObsDroite = 16'A1 16'21 LogObsGauche = 16'A2 16'22 LogObsPisteD = 16'A3 16'23 LogObsPisteG = 16'A4 16'24 LogDistCentre = 16'A5 16'25 LogDistDroite = 16'A6 16'26 LogDistGauche = 16'A7 16'27 LogDistPisteD = 16'A8 16'28 LogDistPisteG = 16'A9 16'29 |  | Pwm1 = 16'50 Pwm2 = 16'50 bSens = 7 Servo4 = 16'52 Servo5 = 16'53 Servo6 = 16'54 Servo7 = 16'55 Ana0 = 16'56 Ana1 = 16'57 Ana2 = 16'58 Ana3 = 16'59 Ana4 = 16'5A Ana5 = 16'5B |
| On peut charger un programme à partir de 16'10. Poussoir-Reset démarre le programme chargé. |  | On peut charger un programme à partir de 16'4, pour tester des interruptions. Si la position 4 est modifée, on peut la régénérer pour que le moniteur refonctionee avec un poussoir-reset |
| Les programmes Wt sont téléchgargés en 16'10 et utilisent les définitions ci-dessus selon les routines et variables utilisées | Numéros d'erreurs de chargement Timout 6 Adresse 1 ou 2 Checksum 3 Type 4 Nonhex 8 | Les programmes Pt sont téléchgargés en 16'10 et utilisent les définitions ci-dessus selon les routines et variables utilisées Le programmes Pk démolissent tout et utilisent un chargeur |